NAVIGACIJA. Uždaviniai I-ai eilei

Reikalavimai: I-ai eilei reikia mokėti spręsti šiuos navigacinius uždavinius, bei atsakyti į II-ai eilei skirtus navigacijos klausimus.

| 1 | 1.1 | Duota: Jūrlapio deklinacija 1991 metais: d1991=1.0(E. Metinis magnetinis poslinkis: (dm=+0.04(. Rasti: magnetinės šiaurės deklinaciją 2003-iems metams: d2003. |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1.2 | Duota: d1996=2.1(E, (dm=+0.09( Rasti: d2003. |
| 3 | 1.3 | Duota: d1996=1.5(W, (dm= -0.3( Rasti: d2003. |
| 4 | 1.4 | Duota: d199 8=3.6(E, (dm= 0.02(W Rasti: d2003. |
| 5 | 1.5 | Duota: d199 4=8.3(E, (dm= +6’ Rasti: d2003. |
| 6 | 1.6 | Duota: d199 3=4.8(W, (dm= -0.2( Rasti: d2003. |
| 7 | 1.7 | Duota: d199 3=5.2(E, (dm= +0.07( Rasti: d2003. |
| 8 | 1.8 | Duota: d199 7=4.1(E, (dm= +0.09( Rasti: d2003. |
| 9 | 1.9 | Duota: d199 2=1.1(E, (dm= -0.21( Rasti: d2003. |
| 10 | 1.10 | Duota: d199 4=3.1(E, (dm= -0.41( Rasti: d2003. |
| 11 | 1.11 | Duota: d1991=1.0(E, (dm=+0.04( Rasti: d2003. |
| 12 | 1.12 | Duota: d1996=2.1(E, (dm=+0.09( Rasti: d2003. |
| 13 | 1.13 | Duota: d1996=1.5(W, (dm= -0.3( Rasti: d2003. |
| 1 | 2.1 | Duota: d1991=1.0(E, (dm=+0.04(,KK=10(, ( iš lentelės. Rasti: 2003 metams (MK, TK. |
| 2 | 2.2 | Duota: d1996=2.1(E, (dm=+0.09( KK=30(, Kompaso deviaciją ( reikia rasti iš egzaminams pateikiamos kompaso deviacijos lentelės. Rasti: 2003 (MK, TK. |
| 3 | 2.3 | Duota: d1996=1.5(W, (dm= -0.3( KK=60(, ( iš lentelės. Rasti: 2003 (MK, TK. |
| 4 | 2.4 | Duota: d199 8=3.6(W, (dm= 0.02(W,KK=90(, ( iš lentelės. Rasti: 2003 (MK, TK. |
| 5 | 2.5 | Duota: d199 4=8.3(W, (dm= +6’,KK=120(, ( iš lentelės. Rasti: 2003 (MK, TK. |
| 6 | 2.6 | Duota: d199 3=4.8(W, (dm= -0.2(,KK=150(, ( iš lentelės. Rasti: 2003 (MK, TK.9 |
| 7 | 2.7 | Duota: d199 3=5.2(E, (dm= +0.07( KK=180(, ( iš lentelės. Rasti: (MK, TK. |
| 8 | 2.8 | Duota: d199 7=4.1(E, (dm= +0.09(,KK=210(, ( iš lentelės. Rasti: (MK, TK |
| 9 | 2.9 | Duota: d199 2=1.1(E, (dm= -0.21( KK=240(, ( iš lentelės. Rasti: (MK, TK. |
| 10 | 2.10 | Duota: d199 4=3.1(E, (dm= -0.41( KK=260(, ( iš lentelės. Rasti: (MK, TK |
| 11 | 2.11 | Duota: d1996=2.1(E, (dm=+0.09( KK=30(, ( iš lentelės. Rasti: (MK, TK. |
| 12 | 2.12 | Duota: d1996=1.5(W, (dm= -0.3( KK=60(, ( iš lentelės. Rasti: (MK, TK. |
| 13 | 2.13 | Duota: d199 8=3.6(W, (dm= 0.02(W,KK=90(, ( iš lentelės. Rasti: (MK, TK. |
| 1 | 3.1 | Duota: KK=158(, d=9.0(W, nustatyti kompaso deviaciją ( iš egzaminui paruoštos ir egzaminui pateikiamos lentelės, (d/h=5(. Rasti: KeK |
| 2 | 3.2 | Duota: KK=188(, d=9.0(W, ( iš lentelės, (d/h=5(. Rasti: KeK |
| 3 | 3.3 | Duota: KK=218(, d=9.0(W, ( iš lentelės, (d/h=5(. Rasti: KeK |
| 4 | 3.4 | Duota: KK=248(, d=9.0(W, ( iš lentelės, (d/h=5(. Rasti: KeK |
| 5 | 3.5 | Duota: KK=278(, d=9.0(W, ( iš lentelės, (d/h=5(. Rasti: KeK |
| 6 | 3.6 | Duota: KK=308(, d=9.0(W, ( iš lentelės, (d/h=5(. Rasti: KeK |
| 7 | 3.7 | Duota: KK=338(, d=9.0(W, ( iš lentelės, (k/h=6(. Rasti: KeK |
| 8 | 3.8 | Duota: KK=8(, d=9.0(W, ( iš lentelės, (k/h=6(. Rasti: KeK |
| 9 | 3.9 | Duota: KK=38(, d=9.0(W, ( iš lentelės, (k/h=6(. Rasti: KeK |
| 10 | 3.10 | Duota: KK=68(, d=9.0(W, ( iš lentelės, (k/h=6(. Rasti: KeK |
| 11 | 3.11 | Duota: KK=98(, d=9.0(W, ( iš lentelės, (k/h=6(. Rasti: KeK |
| 12 | 3.12 | Duota: KK=128(, d=9.0(W, ( iš lentelės, (k/h=6(. Rasti: KeK |
| 13 | 3.13 | Duota: KK=158(, d=9.0(W, ( iš lentelės, (k/h=6(. Rasti: KeK |
| 1 | 4.1 | Duota: KK=358(, KP į Juodkrantę 90( KP į Klaipėdą 0(. Rasti: taško (, (, TK ir atstumą nuo rasto taško iki Klaipėdos priėmimo bojos. |
| 2 | 4.2 | Duota: KK=358(, KP į Juodkrantę 96( KP į Klaipėdą 6(. Rasti: taško (, (, KK ir atstumą nuo rasto taško iki Klaipėdos priėmimo bojos. |
| 3 | 4.3 | Duota: KK=358(, KP į Juodkrantę 111( KP į Klaipėdą 21(. Rasti: taško (, (, KK ir atstumą nuo rasto taško iki Klaipėdos priėmimo bojos. |
| 4 | 4.4 | Duota: KK=358(, KP į Juodkrantę 127( KP į Klaipėdą 37(. Rasti: taško (, (, KK ir atstumą nuo rasto taško iki Klaipėdos priėmimo bojos. |
| 5 | 4.5 | Duota: KK=358(, KP į Juodkrantę 141( KP į Klaipėdą 51(. Rasti: taško (, (, KK ir atstumą nuo rasto taško iki Klaipėdos priėmimo bojos. |
| 6 | 4.6 | Duota: KK=178(, KP į Juodkrantę 98( KP į Klaipėdą 8(. Rasti: taško (, (, KK ir atstumą nuo rasto taško iki Klaipėdos priėmimo bojos. |
| 7 | 4.7 | Duota: KK=178(, KP į Juodkrantę 104( KP į Klaipėdą 14(. Rasti: taško (, (, KK ir atstumą nuo rasto taško iki Klaipėdos priėmimo bojos. |
| 8 | 4.8 | Duota: KK=178(, KP į Juodkrantę 119( KP į Klaipėdą 29(. Rasti: taško (, (, KK ir atstumą nuo rasto taško iki Klaipėdos priėmimo bojos. |
| 9 | 4.9 | Duota: KK=178(, KP į Juodkrantę 135( KP į Klaipėdą 45(. Rasti: taško (, (, KK ir atstumą nuo rasto taško iki Klaipėdos priėmimo bojos. |
| 10 | 4.10 | Duota: KK=178(, KP į Juodkrantę 149( KP į Klaipėdą 59(. Rasti: taško (, (, KK ir atstumą nuo rasto taško iki Klaipėdos priėmimo bojos. |
| 11 | 4.11 | Duota: KK=358(, KP į Juodkrantę 111( KP į Klaipėdą 21(. Rasti: taško (, (, KK ir atstumą nuo rasto taško iki Klaipėdos priėmimo bojos. |
| 12 | 4.12 | Duota: KK=358(, KP į Juodkrantę 127( KP į Klaipėdą 37(. Rasti: taško (, (, KK ir atstumą nuo rasto taško iki Klaipėdos priėmimo bojos. |
| 13 | 4.13 | Duota: KK=358(, KP į Juodkrantę 141( KP į Klaipėdą 51(. Rasti: taško (, (, KK ir atstumą nuo rasto taško iki Klaipėdos priėmimo bojos. |
| 1 | 5.1 | Duota: KK=10(, vėjas SW 5B, 21:00 L=83.7, KP į Juodkrantę 50(, 21.40 L=89.6 KP į Juodkrantę 130(. Rasti koordinates ( ir (. |
| 2 | 5.2 | Duota: KK=190(, vėjas NE 3B, 17.10 L=120,8, KP į Klaipėdą 147(, 17.55 L=125,0 KP į Klaipėdą 47(. Rasti: taško (, (, |
| 3 | 5.3 | Duota: KK=168(, vėjas NW 4B, 11.00 L=64,2, KP į Palangos Bažnyčią 120(, 11.45 L=69,3, KP į Palangos Bažnyčią 65(. Rasti: taško (, (, |
| 4 | 5.4 | Duota: KK=350(, vėjas S 6B, 21.08 L=13,6, KP į Papę 91(, 21.48 L=18,6, KP į Papę 42(. Rasti: taško (, (, |
| 5 | 5.5 | Duota: KK=176(, vėjas NW 4B, 1.45 L=91,7, KP į Šventąją 129(, 2.30 L=95,9, KP į Šventąją 82(. Rasti: taško (, (, |
| 6 | 5.6 | Duota: KK=190(, vėjas NO 5B, 21.00 L=83.7, KP į Juodkrantę130( 21.40 L=89.6 KP į Juodkrantę50(. Rasti: taško (, (, |
| 7 | 5.7 | Duota: KK=10(, vėjas SW 3B, 17.10 L=120,8, KP į Klaipėdą 47(, 17.55 L=125,0 KP į Klaipėdą 147(. Rasti: taško (, (, |
| 8 | 5.8 | Duota: KK=348(, vėjas SO 4B, 11.00 L=64,2, KP į Palangos Bažnyčią 65(, 11.45 L=69,3, KP į Palangos Bažnyčią 120(. Rasti: taško (, (, |
| 9 | 5.9 | Duota: KK=170(, vėjas N 6B, 21.08 L=13,6, KP į Papę 42(, 21.48 L=18,6, KP į Papę 91(. Rasti: taško (, (, |
| 10 | 5.10 | Duota: KK=356(, vėjas SO 4B, 1.45 L=91,7, KP į Šventąją 82(, 2.30 L=95,9, KP į Šventąją 129(. Rasti: taško (, (, |
| 11 | 5.11 | Duota: KK=350(, vėjas S 6B, 21.08 L=13,6, KP į Papę 91(, 21.48 L=18,6, KP į Papę 42(. Rasti: taško (, (, |
| 12 | 5.12 | Duota: KK=176(, vėjas NW 4B, 1.45 L=91,7, KP į Šventąją 129(, 2.30 L=95,9, KP į Šventąją 82(. Rasti: taško (, (, |
| 12 | 5.13 | Duota: KK=190(, vėjas NO 5B, 21.00 L=83.7, KP į Juodkrantę130( 21.40 L=89.6 KP į Juodkrantę50(. Rasti: taško (, (, |
| 1 | 6.1 | Duota: akies aukštis 2,25 m, KK=76, KP į Juodkrantę 86Rasti: taško , , švyturio atsivėrimo momentu. |
| 2 | 6.2 | Duota: akies aukštis 3 m, KK=130, KP į Juodkrantę 90Rasti: taško , , švyturio atsivėrimo momentu. |
| 3 | 6.3 | Duota: akies aukštis 2,25 m, KK=76, KP į Papę 86Rasti: taško , , švyturio atsivėrimo momentu. |
| 4 | 6.4 | Duota: akies aukštis 3 m, KK=130, KP į Papę 86Rasti: taško , , švyturio atsivėrimo momentu. |
| 5 | 6.5 | Duota: akies aukštis 2,25 m, KK=76, KP į Klaipėdą 86Rasti: taško , , švyturio atsivėrimo momentu. |
| 6 | 6.6 | Duota: akies aukštis 3 m, KK=130, KP į Klaipėdą 90Rasti: taško , , švyturio atsivėrimo momentu. |
| 7 | 6.7 | Duota: akies aukštis 2,25 m, KK=76, KP į Šventąją 86Rasti: taško , , švyturio atsivėrimo momentu. |
| 8 | 6.8 | Duota: akies aukštis 3m, KK=130, KP į Šventąją 90Rasti: taško , , švyturio atsivėrimo momentu. |